## Slide 1: Исследование и разработка математической модели и алгоритма движения человека
Диссертация на соискание степени магистра
Специальность: 09.04.04 - Программная инженерия
Научный руководитель: Доцент, к.т.н. Федоров Алексей Роальдович Соискатель: магистрант ПИН-22М Артамонова Анастасия Юрьевна

## Slide 2: Проблемная ситуация
Низкая точность моделирования движения антропоморфных структур
Причины сложившейся ситуации:
несовершенство математических моделей кинематических цепей при работе вблизи точек сингулярности;
потеря ранга матрицы Якоби, приводящая к неустойчивости решения обратной задачи кинематики;
отсутствие универсального подхода к обнаружению и нейтрализации сингулярностей;
сложность моделирования естественных движений человека с учетом избыточных степеней свободы.

## Slide 3: Цели и задачи диссертации
Цель исследования: увеличение точности кинематических траекторий при моделировании движений человека.
Задачи исследования:
  аналитический обзор существующих средств и методов моделирования движений человека;
  формализация задачи математического моделирования движений;
  разработка модели движения человека;
  разработка алгоритма движения человека;
  программная реализация разработанной модели и алгоритма;
  оценка точности модели и алгоритма движения человека.

## Slide 4: На защиту выносятся:
Формализация задачи математического моделирования движений.
Модель движения человека.
Алгоритм движения человека.
Оценка точности модели и алгоритма движения человека.

## Slide 5: Анализ существующих методов и средств моделирования движений человека
№ | Существующие средства | Существующие методы | Формальное описание | Недостатки
1 | ABMS | Метод наименьших квадратов |  | Неспособность учитывать физические ограничения суставов и динамические параметры системы Высокая чувствительность к входным данным Неустойчивость при работе вблизи сингулярных точек Проблемы с поиском оптимальных решений в условиях избыточных степеней свободы Медленная сходимость
2 | OpenSim |  |  | 
3 | SIMM | Псевдообратная матрица Якоби |  | 
4 | Blender |  |  | 
5 | Unity | Метод FABRIK |  | 
№ | Существующие средства | Существующие методы | Формальное описание | Недостатки
1 | ABMS | Метод наименьших квадратов |  | Неспособность учитывать физические ограничения суставов и динамические параметры системы Высокая чувствительность к входным данным Неустойчивость при работе вблизи сингулярных точек Проблемы с поиском оптимальных решений в условиях избыточных степеней свободы Медленная сходимость
2 | OpenSim |  |  | 
3 | SIMM | Псевдообратная матрица Якоби |  | 
4 | Blender |  |  | 
5 | Unity | Метод FABRIK |  | 

## Slide 6: Формализованное представление процесса поворота суставов с использованием кватернионов
Если q некоторый кватернион с длинной равной единице
сопряженный кватернион
то вращение кватерниона h описывается уравнением
Представим вектор от начала координат до сустава кисти (x, y, z) в виде кватерниона
Используя единичный вектор оси вращения (α, β, γ) и угол вращения θ составим кватернион
Тогда сопряженный кватернион имеет вид
Из результирующего кватерниона вычленяем вектор (m, n, l), являющийся результатом поворота

## Slide 7: Формализация задачи математического моделирования движений
Пусть манипулятор имеет n степеней свободы, и его конфигурация описывается вектором суставных переменных
Положение и ориентация энд-эффектора в пространстве описываются вектором
где x,y,z — координаты, а — углы, определяющие ориентацию.​
Прямая кинематическая функция f связывает суставные переменные с положением энд-эффектора:​
Задача инверсной кинематики состоит в нахождении такого вектора Q, при котором энд-эффектор достигает желаемого положения Xd​.

## Slide 8: Разработка модели движения человека
Математическая модель движения человека включает в себя разбиение суставов на взаимосвязанные группы для рекурсивного расчета координат суставов всего тела.
Ограничения поворота суставов определены как .
Исходное положение суставов в системе координат определяется уравнениями прямой кинематики:
,
где L1 и L2 – длины сегментов руки, θ1 и θ2 – углы поворота суставов, θ3 – угол вращения вокруг оси Z.
Матрица Якоби описывает связь между изменениями углов суставов и положением конечного сустава:

## Slide 9: Разработка алгоритма моделирования движений человека

## Slide 10: Программная реализация

## Slide 11: Программная реализация

## Slide 12: Оценка точности модели и алгоритма движения человека
Метрика | Ожидаемое значение (см) | Фактическое значение для кисти (см)
MME | < 0,1 | 0,03833
MPV | < 2 | 2,59555
MOM15 пиков | < 1 | 0,79697
Метрика | Ожидаемое значение (см) | Фактическое значение для локтя (см)
MME | < 0,1 | 0,03955
MPV | < 2 | 2,36242
MOM15 пиков | < 1 | 1,53955
Среднее отклонение: 0,15 см.
Максимальное отклонение: 0,65 см
Точность модели составила 99,68%.
Метрики соответствуют допустимым пределам отклонения

## Slide 13: Основные результаты
Проведен аналитический обзор существующих средств и методов моделирования движений человека.
Формализована задача математического моделирования движений.
Разработана модель движения человека.
Разработан алгоритм движения человека.
Выполнена реализация разработанной модели и алгоритма.
Проведена оценка точности полученных результатов. Точность модели составила 99,68%.

## Slide 14: Апробация
Артамонова А.Ю., Киселев В.В. «Разработка программного модуля движения человека». Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы информатизации в цифровой экономике и научных исследованиях»: тезисы докладов. М.: МИЭТ, 2023 г., стр. 10.

## Slide 15
Спасибо за внимание!